Załącznik nr 4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

|  | PARAMETRY | SPEŁNIA | NIESPEŁNIA |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP DŹWIGU | Osobowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na noszach |  |  |
| WYKONANIE | Standardowe |  |  |
| UDŹWIG | 1000 kg/13 osób |  |  |
| NAPĘD | Elektryczny, zawiesie na linach |  |  |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | Hp = 15,0 m |  |  |
| WYMIARY WEWNĘTRZNE SZYBU Z BLOCZKÓW BETONOWYCH | Szerokość = 1 700 mm Głębokość = 2 630 mm Nadszybie = 3 600 mm Podszybie = 1 300 mm |  |  |
| ILOŚĆ PRZYSTANKÓW | 6 |  |  |
| ILOŚĆ DOJŚĆ | 6 |  |  |
| PRĘDKOŚĆ | 0,5 m/s |  |  |
| KABINA | - do szybkiego montażu, przelotowa |  |  |
| * ściany | - segmenty z blachy malowanej proszkowo nierdzewne, wejścia do kabiny z blachy nierdzewnej, odbojnice nierdzewne zabezpieczające ściany przed obijaniem przez podnóżki wózków inwalidzkich |  |  |
| * oświetlenie | - LED nad sufitem, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, |  |  |
| * sufit | - podwieszany, antywandal, malowany proszkowo |  |  |
| * podłoga | - wykładzina antypoślizgowa, cokoły przypodłogowe nierdzewne |  |  |
| * poręcz | - nierdzewna, w przekroju okrągła, na bocznej ścianie |  |  |
| * lustro | - na bocznej ścianie, kolor srebny |  |  |
| * panel dyspozycyjny | - pokrywa z blachy nierdzewnej, wyposażony w przyciski nierdzewne - elektroniczny piętrowskazywacz - awaryjne oświetlenie, system oświetli kabinę w przypadku braku zasilania z własnego źródła ( 2h zasilanie z baterii) - stacyjka dyspozycji otwartych drzwi - lampka przeciążenia - gong - intercom - przycisk włączający wentylator - przycisk dyspozycji przystanków - przycisk otwierania i zamykania drzwi - przycisk włączający Alarm - przycisk włączający Intercom |  |  |
| * wymiary kabiny | Przelotowa 1100 x 2100 x 2150 (mm) |  |  |
| KASETY WEZWAŃ | Pokrywy z blachy nierdzewnej, antywandal ( na przystanku podstawowym kaseta wezwań wyposażono musi być w cyfrowy piętrowskazywacz określający aktualne położenie dźwigu plus strzałki kierunku jazdy, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy) |  |  |
| WENTYLACJA | Wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny |  |  |
| PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE | 400V, 230 V 18,4 Kw |  |  |
| FUNKCJE DODATKOWE | Awaryjny zjazd po zaniku napięcia i automatyczne otwarcie drzwi do najbliższego przystanku |  |  |
| GWARANCJA | Min 36 miesięcy | podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA | - demontaż i utylizacja starego dźwigu - wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych - wykonanie dokumentacji wraz z odbiorem dla Jednostki Notyfikowanej wraz z wymaganymi certyfikatami - udział i nadzór przy odbiorach dopuszczających do eksploatacji - niezbędne tabliczki i instrukcje dźwigu |  |  |
| NORMY | Dźwig osobowy musi spełniąc wszystkie normy jakie dotyczą urządzenia instalowanego w budynkach użytku publicznego |  |  |
| Termin wykonania | 60 dni |  |  |