Załącznik nr 3

CZĘŚĆ 1

## Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa Aparatu do magnetoterapii i aparatu do laseroterapii *

Producent : .........................................................................................

Nazwa i typ: …....................................................................................

Rok produkcji:   2023

| Aparat do magnetoterapii |
| --- |
| Lp. | Opis techniczny aparatu | Parametry wymagane | Szczegółowy opis parametrów |
| 1 | Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów | WYMAGANY |  |
| 2 | Technologia Impulsowego Pola Magnetycznego (PMF - Pulsed Magnetic Field): impulsy prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe | WYMAGANY |  |
| 3 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | WYMAGANY |  |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala | WYMAGANY |  |
| 5 | Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT | WYMAGANY |  |
| 6 | Zakres częstotliwość : 0-166 Hz | WYMAGANY |  |
| 7 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | WYMAGANY |  |
| 8 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | WYMAGANY |  |
| 9 | Aplikatory z technologią FMF (skoncentrowane pole magnetyczne) | WYMAGANY |  |
| 10 | Liczba jednocześnie podłączonych aplikatorów - 2 | WYMAGANY |  |
| 11 | Wymiary 380 × 190 × 260 mm | WYMAGANY |  |
| 12 | Gwarancja 24 miesiące | WYMAGANY |  |
| 13 | Waga 3 kg | WYMAGANY |  |
| 14 | Stół do magnetoterapii z przesuwnym solenoidem Ø 70 cm | WYMAGANY |  |
| 15 | Aplikator płaski liniowy | WYMAGANY |  |
| 16 | Zasilanie 100–240 V/AC, 50–60 Hz | WYMAGANY |  |

CZĘŚĆ 2

Aparat do laseroterapii

| Lp. | Opis techniczny aparatu | Parametry wymagane | Szczegółowy opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | WYMAGANY |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | WYMAGANY |  |
| 3 | Sonda laserowa prysznicowa, łączona IR+R 4 x 50 mW / 685 nm, 4 x 200 mW / 830 nm, 13 x 16 mW / 470 nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000 mW. | WYMAGANY |  |
| 4 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | WYMAGANY |  |
| 5 | Częstotliwości Nogiera i EAV | WYMAGANY |  |
| 6 | Autotest podłączonych sond laserowych | WYMAGANY |  |
| 7 | Współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | WYMAGANY |  |
| 8 | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | WYMAGANY |  |
| 9 | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | WYMAGANY |  |
| 10 | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | WYMAGANY |  |
| 11 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | WYMAGANY |  |
| 12 | Klasa lasera 3B | WYMAGANY |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | WYMAGANY |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | WYMAGANY |  |
| 15 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | WYMAGANY |  |
| 16 | Historia ostatnich 20 zabiegów | WYMAGANY |  |
| 17 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | WYMAGANY |  |
| 18 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | WYMAGANY |  |
| 19 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | WYMAGANY |  |
| 20 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | WYMAGANY |  |
| 21 | Sygnały dźwiękowe | WYMAGANY |  |
| 22 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | WYMAGANY |  |
| 23 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | WYMAGANY |  |
| 24 | Uchwyt do sondy prysznicowej – regulowany w trzech miejscach, montowany do stolika | WYMAGANY |  |
| 25 | Identyfikacja i test akcesoriów | WYMAGANY |  |
| 26 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | WYMAGANY |  |
| 27 | Wielojęzyczne menu | WYMAGANY |  |
| 28 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | WYMAGANY |  |
| 29 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | WYMAGANY |  |
| 30 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | WYMAGANY |  |
| 31 | Waga max 3 kg. | WYMAGANY |  |
| 32 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | WYMAGANY |  |
| 33 | Stolik pod aparat min. 6 szuflad o wym. 955 x 610 x 560 mm | WYMAGANY |  |
| 34 | Gwarancja 24 miesiące | WYMAGANY |  |

*niewłaściwe skreślić

UWAGA:

1. Nie spełnienie wymogów specyfikacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Odpowiedź „NIE SPEŁNIAM” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią .

3. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Szczegółowy Opis Parametrów” będzie

równoznaczny z brakiem danego parametru/warunku i będzie podstawą do odrzucenia oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą listę uprawnionych podmiotów wykonujących  usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

5.  Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączamy dokładny opis danych technicznych oferowanych wyrobów, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt spełnia wymagania techniczne, jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................			............................................................................

( miejscowość i data )					( podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Firmy)